## Slide 1
HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ THÍCH ỨNG · VHITEK
AIRCON
Điều hoà biết trước.
Thêm lớp dự báo cho thuật toán comfort đã có, chạy tại biên.
QUALCOMM FUTURE MAKERS
HACK THE CHALLENGE 2026
SMART LIVING · EDGE–CLOUD AI
3
lớp
CẢM BIẾN · BIÊN · ĐÁM MÂY
15
giây
CHU KỲ ĐO TELEMETRY
2 GB
ram · 16 gb emmc
ARDUINO UNO Q
Hồ sơ dự thi
Bản 1.0
AIRCON / EDGE-AI / 2026 — hồ sơ dự thi Hack The Challenge

## Slide 2
BỐI CẢNH
02 / 18
Thuật toán comfort đã tốt — và đã tới trần của nó
Aircon không điều khiển theo ngưỡng. Nó chạy mô hình adaptive comfort (ASHRAE RP-884). Bốn giới hạn còn lại đều cùng một gốc.
GỐC CỦA CẢ BỐN
Tính từ quá khứ, không từ tương lai
T_rm là trung bình trượt của nhiệt độ ngoài trời ĐÃ QUA. Công thức cho ra nhiệt độ đặt đúng cho điều kiện ĐANG CÓ — nhưng phòng phản ứng chậm hơn công thức.
QUÁN TÍNH PHÒNG
Một công thức cho mọi phòng
Phòng 12 m² và phòng 40 m², tường gạch và vách kính, cùng nhận một nhiệt độ đặt. Hằng số hồi quy 0.31 / 17.8 không biết phòng nào đang nói chuyện với nó.
THÓI QUEN
Không biết khi nào có người
night_offset là một khung giờ cố định do người cấu hình đặt. Hệ thống không tự học được nhà này thường về lúc 18h30 hay 21h.
SỨC KHOẺ MÁY
Không thấy máy yếu đi
Lọc bẩn hay thiếu gas làm tốc độ hạ nhiệt giảm dần. Dữ liệu để phát hiện đã có sẵn trong lịch sử telemetry, chỉ là chưa ai đọc.
HƯỚNG ĐI
AI KHÔNG thay thế thuật toán comfort. Nó cấp cho công thức đã có một đầu vào mà công thức chưa từng có: điều kiện SẮP TỚI, và đặc tính nhiệt của CHÍNH phòng này.
02 — bốn giới hạn đều nằm ở đầu vào, không nằm ở công thức

## Slide 3
HIỆN TRẠNG
03 / 18
Những gì đã chạy được
Nền tảng đã có sẵn: đo, truyền, điều khiển, hiển thị. Phần còn thiếu là bộ não.
NODE TRONG NHÀ
ESP32-WROOM-32E · QR Box Advance
Gộp BỐN vai trò trên một bo: đo SHT3x qua I²C · phát hồng ngoại GPIO17 · chủ ESP-NOW · màn cảm ứng 2.8" LVGL tiếng Việt.
NODE NGOÀI TRỜI
ESP32 DevKit V1 · DHT22 · ESP-NOW
Đo nhiệt độ/độ ẩm ngoài trời. Chạy env ESP-NOW: không đăng nhập WiFi, chỉ quét để bám đúng kênh của router.
TRUYỀN TIN
EMQX · MQTT · bl/{org}/{device_uuid}/{kind}
Chủ đề định danh THEO TỪNG THIẾT BỊ — đã đổi xong ở Phase 1, chính là thứ cho phép N node cùng tồn tại trong một nhà.
API + WORKER
FastAPI · PostgreSQL 15 · Redis 7
Worker chạy thuật toán comfort ra nhiệt độ đặt. Một tầng nghiệp vụ duy nhất phục vụ cả web lẫn app nên số liệu không trôi lệch.
HAI GIAO DIỆN
Web quản trị (SSR) · App Flutter
Nhà quản trị: fleet view, cấu hình thuật toán từng khách, phát hành OTA. Khách hàng: kích hoạt bằng mã, số đo trực tiếp, điều khiển, học mã IR.
BẢN CHẠY THỬ TẠI NHÀ — SỐ ĐO THẬT, ĐỌC LÚC 29/07/2026 10:34
15 s
một mẫu telemetry
120
mẫu liên tục
24,3–25,6 °C
biên độ đo được
48,7–56,8 %
độ ẩm
ESP-NOW
ngoài trời → trong nhà
03 — không phải ý tưởng trên giấy: bản chạy thử đã đo và điều khiển thật

## Slide 4
THỊ TRƯỜNG
04 / 18
Thị trường này đã có người
Bốn bên đang bán. Nói thẳng từng bên làm gì — rồi mới nói mình khác ở đâu.
ĐỐI THỦ
HỌ ĐANG BÁN GÌ
CHỖ HỌ BỎ TRỐNG
BenKon
VIỆT NAM · B2B
500+ cửa hàng · "AC Lock" khoá máy theo lịch + giám sát · từ 3 tr/máy · cam kết 10–20 % · có bằng sáng chế · gọi vốn 500 k USD
CHỈ doanh nghiệp — không nhắm hộ gia đình. Cơ chế là khoá theo lịch, không tính nhiệt độ dễ chịu. Trang chủ không nêu AI.
Ambi Climate
~129 USD
Bên DUY NHẤT thật sự làm AI tiện nghi — học sở thích qua phản hồi thích / không thích của người dùng
KHÔNG có cảm biến ngoài trời — lấy số từ API thời tiết. Khách mới mua thì máy chưa biết gì, phải dạy.
Sensibo
SKY / AIR PRO
Climate React + đo chất lượng không khí (TVOC, CO₂) trên bản Air Pro
Climate React chỉ là luật ngưỡng nếu–thì. Geofencing và lịch sử dữ liệu phải TRẢ THUÊ BAO.
Cielo Breez
~130 USD
Có nút bấm trên thiết bị · không thu phí tháng · quản lý 20 khu vực
Không có mô hình tiện nghi nào. Cũng không có cảm biến ngoài trời.
Cả ba bên quốc tế đều TRA API THỜI TIẾT cho nhiệt độ ngoài trời — không bên nào đặt một cảm biến thật tại công trình.
04 — nguồn: trang chủ và báo chí công khai của từng bên · docs/dinh-vi-canh-tranh.md

## Slide 5
ĐỊNH VỊ
05 / 18
Ba thứ mình có mà thị trường không có
Điểm thứ nhất là điểm đối thủ KHÔNG vá được bằng phần mềm — vì họ thiếu phần cứng.
ĐỐI THỦ KHÔNG VÁ ĐƯỢC
Đo ngoài trời bằng phần cứng thật
T_rm trong công thức ASHRAE CHÍNH LÀ nhiệt độ ngoài trời trung bình trượt. Ambi/Sensibo/Cielo bơm số của cả thành phố từ API vào chỗ đó. Mình đo ở đúng bức tường căn nhà. Nhà hướng tây lúc 3 giờ chiều lệch vài độ — và lệch đó đi thẳng vào công thức.
KHÔNG CẦN KHÁCH DẠY MÁY
Đúng ngay từ ngày đầu
Sensibo là luật nếu–thì. Ambi phải học sở thích nên máy mới mua chưa biết gì. Aircon chạy công thức đã bình duyệt trên 20 000 mẫu khảo sát — chạy đúng từ lần bật đầu tiên, rồi mới học thêm.
KHÔNG ĐỐI THỦ TIÊU DÙNG NÀO MỞ
Giải thích được bằng số
comfort_log ghi một dòng mỗi chu kỳ quyết định, kèm đủ biến trung gian. Khách hỏi "sao máy tự đổi sang 27 °C" thì có câu trả lời. Đây cũng là nền cho dịch vụ bảo trì dự đoán.
KHOẢNG TRỐNG THỊ TRƯỜNG
Các bên đang bán đều nhắm doanh nghiệp (BenKon) hoặc bán lẻ thiết bị đơn (Ambi · Sensibo · Cielo). Khoảng trống là HỘ GIA ĐÌNH — nơi câu hỏi không phải "khoá máy lúc nào" mà "bao nhiêu độ thì người trong phòng thấy dễ chịu". Đó đúng là câu hỏi mà mô hình tiện nghi thích ứng sinh ra để trả lời, và là chỗ Edge AI trên UNO Q phát huy trọn vẹn nhất.
05 — điểm mạnh nêu ở đây đều kiểm chứng được từ mã nguồn hoặc trang chủ đối thủ

## Slide 6
LẬP LUẬN
06 / 18
Vì sao suy luận phải nằm tại chỗ
Bốn lý do, và không lý do nào trong đó là vì công nghệ mới.
ĐỘ TRỄ
Quyết định trong mili-giây
Đường đi hiện tại là node → EMQX → Worker → node. Mỗi vòng phụ thuộc đường truyền Internet. Điều khiển nhiệt cần vòng lặp ổn định, không cần vòng lặp đi vòng quanh thế giới.
MẤT MẠNG
Mất mạng vẫn phải mát
Rớt Internet là chuyện thường ở nhà dân và quán ăn. Bộ não đặt tại phòng thì điều hoà vẫn chạy đúng; đám mây chỉ mất phần thống kê.
RIÊNG TƯ
Dữ liệu ở lại trong nhà
Nhiệt độ, độ ẩm và giờ giấc sinh hoạt vẽ ra chân dung một gia đình. Suy luận tại biên nghĩa là chỉ tóm tắt rời khỏi nhà, không phải từng phép đo.
CHI PHÍ
Không trả tiền cho mỗi phép đo
15 giây một mẫu, nhân số node, nhân số khách hàng. Lọc tại biên rồi mới đẩy lên là cách duy nhất để chi phí không tăng theo cấp số nhân.
06 — vì sao đặt suy luận tại biên

## Slide 7
PHẦN CỨNG MỚI
07 / 18
Arduino UNO Q · Qualcomm Dragonwing
Một bo hai bộ não: Linux để suy nghĩ, vi điều khiển để phản xạ.
THÔNG SỐ
Vi xử lý
Qualcomm Dragonwing
Bộ nhớ
2 GB RAM
Lưu trữ
16 GB eMMC
Hệ điều hành
Linux (*)
Thời gian thực
Vi điều khiển tích hợp (*)
Chân cắm
Tương thích Arduino UNO (*)
BỘ NÃO LỚN · LINUX
Nơi mô hình sống
Chạy Python, TensorFlow Lite, ONNX. Đủ RAM để giữ lịch sử vài ngày trong bộ nhớ và suy luận mà không cần gọi ra ngoài. 16 GB eMMC đủ chứa cả dữ liệu huấn luyện tại chỗ — không phải mọi thứ đều cần lên đám mây.
BỘ NÃO NHỎ · VI ĐIỀU KHIỂN
Nơi thời gian là thật
Đọc cảm biến đúng nhịp, xuất tín hiệu không bị hệ điều hành xen ngang. Linux có thể bận; phản xạ thì không được phép bận. Trước đây phải ghép Raspberry Pi với một vi điều khiển rời — nay bớt một điểm hỏng, một sợi dây.
07 — (*) chưa đối chiếu tài liệu chính thức · kiểm chứng lại trước khi đặt mua

## Slide 8
KIẾN TRÚC ĐỀ XUẤT
08 / 18
Ba tầng, ba nhịp thời gian
Mỗi tầng chỉ làm đúng việc mà nhịp của nó cho phép.
TẦNG CẢM BIẾN & CHẤP HÀNH
ESP32 · ESP8266
mili-giây → giây
Đo nhiệt độ/độ ẩm · phát mã hồng ngoại · màn cảm ứng · nhịp tim ESP-NOW. Không suy luận, không phán đoán — chỉ đo đúng và phản xạ đúng.
TẦNG BIÊN — ARDUINO UNO Q
Dragonwing · 2 GB · 16 GB
giây → phút
Dự báo điều kiện sắp tới · học đặc tính nhiệt của chính phòng này · chạy thuật toán comfort với đầu vào đã dự báo · vẫn ra nhiệt độ đặt khi mất mạng.
MỚI
TẦNG ĐÁM MÂY
FastAPI · PostgreSQL · Redis
giờ → ngày
Huấn luyện lại mô hình từ dữ liệu nhiều khách · lịch sử telemetry · cấu hình thuật toán từng khách · web quản trị + app · phát hành OTA.
08 — mỗi tầng chỉ làm việc mà nhịp của nó cho phép

## Slide 9
ÁNH XẠ
09 / 18
UNO Q vào từng phần của dự án
Không thay thế thứ gì đang chạy tốt — chỉ nhận phần việc mà tầng khác làm sai chỗ.
PHÂN HỆ
HÔM NAY
KHI CÓ UNO Q
Node trong nhà
Đo + phát IR + màn hình
Giữ nguyên. Nhận nhiệt độ đặt từ biên thay vì từ Worker trên đám mây.
Node ngoài trời
Gửi nhiệt độ/độ ẩm qua ESP-NOW
Giữ nguyên. Số đo thành đầu vào cho mô hình dự báo.
Thuật toán comfort
ASHRAE RP-884 · chạy ở Worker
GIỮ NGUYÊN CÔNG THỨC. Chuyển xuống biên, thay T_rm quá khứ bằng dự báo.
Hằng số 0.31 / 17.8
Khoa học cố định, không chỉnh
Vẫn không chỉnh. Mô hình học phần BÙ cho từng phòng, không sửa hằng số.
Cấu hình từng khách
Nhà quản trị chỉnh tay trên web
Vẫn chỉnh tay được. Mô hình đề xuất, người vẫn có quyền quyết định.
Lịch sử telemetry
Đẩy hết lên PostgreSQL
Đệm và tóm tắt tại biên, chỉ đẩy điểm cần cho huấn luyện.
Mất kết nối
Node chạy theo lệnh cuối cùng
Biên vẫn tính ra nhiệt độ đặt mới, đầy đủ.
09 — chuyển quyết định xuống biên, giữ nguyên phần đã chạy tốt

## Slide 10
TÍCH HỢP
10 / 18
Concept và payload khi ghép UNO Q
Ràng buộc số một: KHÔNG phá hợp đồng dây hiện tại. UNO Q vào theo hướng mở rộng — thêm loại bản tin, giữ nguyên bốn loại cũ.
CONCEPT — BA THAY ĐỔI, CHỈ BA
1 · Vòng quyết định đóng lại trong nhà
Comfort chạy trên Linux của UNO Q. Mất Internet thì máy lạnh vẫn điều khiển đúng; chỉ việc học và đồng bộ dừng.
2 · T_rm chuyển từ quá khứ sang dự báo
Đầu ra mô hình cắm vào ĐÚNG CHỖ T_rm đang đứng. Hằng số hồi quy không đụng tới.
3 · ESP32 trong nhà nhẹ đi
Chỉ còn màn hình và cảm ứng — hết cảnh một chip gánh bốn việc.
ĐƯỜNG ĐI CỦA MỘT QUYẾT ĐỊNH
HÔM NAY
node → broker → worker → node
mọi quyết định đi vòng qua Internet
KHI CÓ UNO Q
node → UNO Q → máy lạnh
└→ cloud, chỉ để học lại
PAYLOAD — 3 GÓI TIN MỚI, MỖI GÓI MỘT CÂU HỎI
forecast
“Sắp tới trời nóng cỡ nào?”
Biên gửi lên: 30 phút nữa ngoài trời 31,4 °C, sai số 0,5. Con số sai số quan trọng ngang con số dự báo — sai số lớn quá thì hệ TỰ BỎ dự báo, quay về cách tính cũ. Mô hình biết lúc nào nó đang đoán mò.
presence
“Trong phòng có người không?”
Cảm biến chuyển động HC-SR501 báo có người hay phòng trống, kèm mức tin cậy. Gói này được GIỮ LẠI trên broker, nên hệ vừa khởi động lại là biết ngay tình trạng phòng, không phải chờ ai đó cử động.
model
“Có bản mô hình mới chưa?”
Đám mây đẩy mô hình mới xuống, kèm mã kiểm tra tính toàn vẹn và số hiệu bản cũ để quay lui. Nạp lỗi thì thiết bị tự về bản trước — không có chuyện một bản hỏng làm chết cả đàn thiết bị.
10 — cộng thêm khối "why" vào state: ai quyết (edge/cloud/manual) · docs/uno-q-edge-ai-concept-va-payload.md

## Slide 11
MÔ HÌNH 01
11 / 18
Dự báo T_rm — thay quá khứ bằng tương lai
Đầu ra cắm thẳng vào chỗ T_rm đang đứng trong công thức. Không sửa gì khác trong pipeline.
ĐẦU VÀO — ĐÃ CÓ SẴN TRONG COMFORT_LOG
t_out · h_out
ghi mỗi chu kỳ quyết định
t_in · h_in
ghi mỗi chu kỳ quyết định
t_rm · t_neutral
biến trung gian đã lưu
humid_penalty · t_target
biến trung gian đã lưu
t_set · mode
quyết định cuối cùng
DỮ LIỆU
Tập huấn luyện đã tự tích luỹ từ ngày đầu
Bảng comfort_log ghi MỘT DÒNG cho mỗi chu kỳ quyết định, kèm đủ biến trung gian. Không phải dựng lại từ đầu — chỉ cần chờ đủ dài. Đây là lý do giai đoạn 1 của lộ trình chỉ tốn thời gian chứ gần như không tốn công.
PHƯƠNG PHÁP CẢNH BÁO
Ngưỡng sai số phải neo vào nhiễu cảm biến
DHT22 có sai số ±0,5 °C và ±2-5 %RH — chính tài liệu model telemetry ghi vậy. Đặt mục tiêu dự báo chính xác hơn 0,5 °C là đòi mô hình chính xác hơn cái thước đo nó. Ngưỡng đúng phải so với độ nhiễu, không phải một con số đẹp.
11 — dự báo là nền móng; mọi thứ còn lại đứng trên nó

## Slide 12
MÔ HÌNH 02
12 / 18
Tiết kiệm đến từ giờ KHÔNG chạy
Không phải từ việc bớt nửa độ. Tám tiếng làm lạnh một phòng trống là tám tiếng điện đổ đi — không công thức nào bù lại được.
NGUỒN TIẾT KIỆM LỚN NHẤT
Phòng trống thì tắt
Không ai trong phòng thì mỗi watt đều là lãng phí — đây là khoản lớn hơn hẳn mọi thứ tinh chỉnh setpoint cộng lại.
THỨ CHO PHÉP TẮT MẠNH TAY
Bật trước khi về tới
Mô hình học đặc tính nhiệt CỦA CHÍNH PHÒNG NÀY nên biết cần bao lâu để kéo về vùng dễ chịu — bật đúng lúc đó. Không có nó thì không ai dám tắt, vì về tới nơi phải ngồi chờ 20 phút.
LÀM ĐƯỢC NGAY
Đặt lịch tay
Không cần AI, chạy được hôm nay. Kém hơn vì lịch cố định không biết hôm nay trời 36 °C hay 28 °C — cùng một giờ bật, kết quả khác hẳn.
CÁCH HỆ BIẾT TRONG PHÒNG CÓ NGƯỜI
Cảm biến chuyển động HC-SR501 gắn trên một node ESP-NOW trong phòng. Không có chuyển động quá 15 phút thì hệ nâng setpoint hoặc tắt máy. Kết hợp thêm lịch HỌC từ comfort_log và geofence từ app để biết trước lúc chủ nhà sắp về, bật sẵn cho phòng kịp mát.
12 — đo bằng tổng điện năng cả ngày, không phải bằng từng khoảnh khắc

## Slide 13
MÔ HÌNH 03
13 / 18
Thổi đúng chỗ người ngồi
Người thấy mát trước khi cả phòng mát. Đây không phải tiện nghi phụ — chính ASHRAE 55 cho phép quy đổi luồng gió thành độ.
QUY ĐỔI ĐƯỢC THÀNH ĐỘ
Gió 0,8 m/s ≈ mát hơn 2-3 °C
ASHRAE 55 có sẵn điều khoản tốc độ gió: thổi đúng người thì ĐẶT CAO HƠN 2-3 °C mà cảm nhận không đổi. Mà mỗi độ đặt cao hơn tiết kiệm khoảng 3-5 % điện — đây là đòn bẩy, không phải mẹo vặt.
RADAR, KHÔNG PHẢI CAMERA
Biết người ngồi đâu
mmWave (LD2450) cho toạ độ tối đa 3 người, xuyên được vật cản, và KHÔNG tạo ra hình ảnh — nên lắp trong phòng ngủ không vướng chuyện riêng tư. Giá vài trăm nghìn, giao tiếp UART.
ĐÒN BẨY ĐÃ CÓ SẴN
FAN_SPEED và SWING_V
Hai mã này học bằng hồng ngoại y như mọi mã khác — hạ tầng học mã đã chạy. Không cần thêm gì ở phía điều khiển.
PHẢI KIỂM TRÊN MÁY THẬT
Điều hoà dân dụng thường chỉ cho BẬT/TẮT đảo gió, không chỉnh được góc tuỳ ý qua remote. Bản khả thi là chọn giữa vài vị trí cánh mà remote hỗ trợ, cộng với chỉnh tốc độ quạt. Xử lý chuỗi toạ độ từ radar là việc của Linux trên UNO Q.
13 — quy đổi luồng gió thành độ, theo đúng chuẩn hệ đang dùng

## Slide 14
MÔ HÌNH 04
14 / 18
Học thói quen · Phát hiện hỏng hóc
Cùng một chuỗi dữ liệu, hai câu hỏi hoàn toàn khác nhau.
HỌC THÓI QUEN
Phòng này thường cần gì?
Giờ nào trong ngày phòng có người
Nhiệt độ nào người ở đây thấy dễ chịu
Cuối tuần khác ngày thường ra sao
Bao lâu sau khi vào phòng thì bật máy
Kết quả: lịch mặc định tự sinh, không bắt khách hàng tự đặt.
PHÁT HIỆN BẤT THƯỜNG
Máy này có đang yếu đi?
Tốc độ hạ nhiệt chậm dần
lọc bẩn hoặc thiếu gas
Chạy lâu hơn cho cùng mức lạnh
hiệu suất suy giảm
Nhiệt độ không giảm dù máy chạy
cửa mở hoặc hỏng nặng
Node im lặng quá lâu
mất điện hoặc hỏng cảm biến
Kết quả: bảo trì trước khi khách gọi — dịch vụ, không phải sửa chữa.
14 — cùng một chuỗi dữ liệu, hai câu hỏi khác nhau

## Slide 15
VẬN HÀNH
15 / 18
Vòng điều khiển, từng bước
Một chu kỳ hoàn chỉnh: đo, dự báo, quyết định, hành động, học lại.
01
ĐO
ESP32 và ESP8266 gửi nhiệt/ẩm
mỗi 15 giây
02
GOM
UNO Q nhận, làm sạch, ghép chuỗi thời gian
liên tục
03
DỰ BÁO
Mô hình cho ra nhiệt độ 15/30/60 phút tới
mỗi phút
04
QUYẾT ĐỊNH
Chạy thuật toán comfort với T_rm đã dự báo → nhiệt độ đặt
mỗi phút
05
HÀNH ĐỘNG
Gửi lệnh xuống node, node phát mã hồng ngoại
khi cần đổi
06
HỌC
Đẩy tóm tắt lên đám mây, huấn luyện lại, phát hành mô hình
mỗi đêm
Bước 01 tới 05 chạy hoàn toàn trong nhà. Mất Internet thì chỉ bước 06 dừng lại — điều hoà vẫn hoạt động đầy đủ.
15 — một chu kỳ hoàn chỉnh

## Slide 16
PHÂN BỔ
16 / 18
Chạy gì ở đâu, và vì sao
Đặt sai chỗ thì hoặc là chậm, hoặc là hỏng khi mất mạng, hoặc là tốn tiền.
ESP32 / ESP8266
vi điều khiển · KB ram
Đọc cảm biến
Phát mã hồng ngoại 38 kHz
Giao diện cảm ứng
Nhịp tim ESP-NOW
Suy luận mô hình
Lưu lịch sử dài
ARDUINO UNO Q
linux · 2 gb ram · 16 gb
Gom & làm sạch dữ liệu
Chạy mô hình dự báo
Ra nhiệt độ đặt
Đệm khi mất mạng
Huấn luyện lại mô hình
Phục vụ nhiều khách
MÁY CHỦ ĐÁM MÂY
fastapi · postgres · redis
Huấn luyện từ nhiều khách
Lịch sử nhiều năm
App khách hàng & web quản trị
Phát hành OTA
Điều khiển thời gian thực
Chạy khi mất mạng
16 — vuông đặc = nên đặt ở đây · gạch = không nên

## Slide 17
LỘ TRÌNH
17 / 18
Bốn giai đoạn
Mỗi giai đoạn phải tự đứng được. Thời lượng là ƯỚC LƯỢNG, chưa lập kế hoạch chi tiết.
BƯỚC 0
Đo nền
4–6 tuần
PZEM đã gắn, kWh và comfort_log chạy song song. Chưa đụng gì tới AI — chỉ tích luỹ số liệu của thuật toán HIỆN TẠI, để sau này có cái mà so. Không có bước này thì mọi con số cải thiện đều không chứng minh được.
PHASE 2
Comfort đa phòng
đã có kế hoạch
Việc backend đã lên lịch sẵn: tách quyết định theo từng node indoor, khoá Redis theo device. AI chỉ có nghĩa khi mỗi phòng tự quyết được.
PHASE 3
Firmware ESP-NOW
đã có kế hoạch
Master/slave, một node mỗi phòng. Đây đúng là chỗ UNO Q thay ESP32 làm master — bo hiện tại đang gánh bốn vai trò cùng lúc.
SAU ĐÓ
Dự báo & học
khi đã đủ dữ liệu
Chạy mô hình song song, ghi lại dự báo, so với thực tế mà CHƯA cho điều khiển. Chỉ giao quyền khi đã có số liệu chứng minh.
17 — mỗi giai đoạn phải tự đứng được

## Slide 18
ĐO LƯỜNG
18 / 18
Thành công trông như thế nào
Bốn chỉ tiêu nghiệm thu mà hệ sẽ đạt khi Edge AI chạy trên UNO Q.
± 0,5
°C — bằng nhiễu DHT22
TRẦN CỦA MỌI MỤC TIÊU DỰ BÁO
15–25
% điện
GIẢM SO VỚI BẢN COMFORT HIỆN TẠI
± 0,8
°C
DAO ĐỘNG QUANH NHIỆT ĐỘ ĐẶT
100
% thời gian
VẪN RA QUYẾT ĐỊNH KHI MẤT INTERNET
VÌ SAO AIRCON HỢP VỚI UNO Q
Cảm biến, đường truyền, thuật toán và giao diện đã chạy. Thứ duy nhất còn thiếu là một bộ não đủ sức chạy mô hình ngay trong nhà — và đó chính xác là chỗ Arduino UNO Q lấp vào.
18 — bốn chỉ tiêu nghiệm thu khi Edge AI chạy trên UNO Q · AIRCON / EDGE-AI